VRTACÍ ELEKTROMOTOR

WEKA DK 32

Návod k obsluze

Prosím čtěte pozorně tento návod předtím, než začnete používat stroj.

Jádrová vrtačka pro diamantové vrtání značky WEKA představuje stroj vynikající kvality se kterým budete zajisté spokojeni, pokud ho budete používat správně a dle manuálu.

Specifikace

| Typ stroje | DK32 | DK32S |
| --- | --- | --- |
| Hodnota nominálního napětí | 230V/1~ | 230V/1~ |
| Hodnota nominálního proudu | 15A | 15A |
| Hodnota nominálního příkonu | 3200W | 3200W |
| Výkon | 2300W | 2300W |
| Hodnota nominální frekvence | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Rychlost (plné zatížení) | 230/480/720 ot/min | 300/590/930 ot/min |
| Maximální průměry vrtu v betonu | 55 – 350*mm | 40 – 250*mm |
| Hmotnost | 11,9kg |
| Uchycení korunek | 1 ¼“ UNC |

*Díry větší než  Ø 250mm mohou být pouze vrtány s obzvláště stabilními stojany a za použití hmoždinek s vysokým zatížením pro uchycení stojanu.

Provozní údaje DK 32

Převodový stupeň / rychlost (ot/min)		1/230		2/480		3/720

Převodový stupeň / vrtací Ø v betonu (mm)	1/165-350	2/80-160	3/55-105

Převodový stupeň / tok vody (l/min)		1/1,7-2,4	2/1,1-1,6	3/0,9-1,3

Provozní údaje DK 32S

Převodový stupeň / rychlost (ot/min)		1/300		2/590		3/930

Převodový stupeň / vrtací Ø v betonu (mm)	1/125-250	2/65-130	3/40-80

Převodový stupeň / tok vody (l/min)		1/1,5-2,0	2/1,0-1,5	3/0,8-1,2

- TECHNICKÝ POPIS

DK32 je vrtačka pro diamantové jádrové vrtání, kterou lze používat pouze jako upevněnou ve stojanu.

Je vhodná pro vrtání do kamene, betonu, asfaltu a stavebních materiálů (zdivo, tvárnice apod.). Přidáním vody skrz diamantovou korunku skrze kuličkový ventil (1a) je vrtaný materiál vyplavován a nástroj chlazen (vrtání za mokra). Diamantová korunka je trubka osazená napájenými segmenty nasycenými diamanty.

Pokud je to nezbytné, je výplachová voda čerpána skrz sběrací kroužek díky sací jednotce.

  - Rámec dodávky

Diamantová jádrová vrtačka s kuličkovým ventilem a připojovacím výstupkem na vodu, návod k obsluze.

  - Hluk, emise a vibrace (EN 50144)

Typická A-míra zvukového tlaku hodnota je 86 dB(A)

Typická A-míra zvuku hodnota 99dB

Typická míra zrychlení je 2,5m/s2

- PŘÍPRAVA

Ujistěte se že stroj nebyl poškozen během přepravy. Ujistěte se že nominální hodnota napětí v připojované síti je stejná jako hodnota na štítku hodnot na vrtačce.

  - Připojení k elektrické síti

Na základě předpisů EN61029-1 a IEC 1029-2-6 musí být připojení jádrové vrtačky k elektrickému napětí provedeno přes reziduální proudové zařízení (RCD, PRCD) a to ke správně uzemněné zásuvce.

V souladu s těmito regulacemi je DK32 vybavena vloženým chráničem namontovaným na kabelu (dále PRCD). Tento chránič obsahuje jak RCD chránič tak podpěťový vypínač.

PRCD musí být zapnuto použitím tlačítka „ON“ ihned po zapojení do sítě elektrického napětí. V případě poklesu napětí se PRCD vypne a musí potom být opětovně zapnuto po obnovení dodávky elektrického proudu.

Nominální proud resp. úbytek proudu při kterém se PRCD vypne je 30mA.

POZOR: PRCD NESMÍ ležet ve vodě!

Musí být kontrolováno na bezchybnou funkci v pravidelných intervalech (před každým spuštěním) a to zmačknutím tlačítka „TEST“

NIKDY nepracujte s jádrovou vrtačkou bez RCD nebo PRCD (přímo z rozvodné sítě).

  - Připojení vody

Připojte vodu k vodnímu zdroji pomocí vstupního ventilu.

POZOR: maximální vodní tlak je 3 bary.

Prosím použijte GARDENA spojku jako připojovací prvek k vrtačce. Tuto spojku můžete obdržet v některém ze zahradních center nebo stavebním hypermarketu.

Vodní spojku nebo mosaz s vysokou hodnotou je možné zakoupit přímo u prodejce.

Požívejte pouze čistou vodu protože znečištěná voda značně narušuje odvod tepla na povrchu chladiče a tudíž je pravděpodobné totální zničení motoru. Také se velice rychle opotřebovávají těsnění.

Pokud utíká voda z přívodu díry na kohoutek přívodu vody, je třeba vyměnit těsnění. Toto je možné pouze v autorizovaném servisním centru.

POZOR: Za podmínky plného výkonu je vyžadován tok minimálně 1l/min.

Otevřete vodní spojku po použití, tak aby se chladící voda dostala z chladícího okruhu. To je důležité zejména v zimním čase, kdy může dojít k poškození stroje zamrznutím vody.

  - Upevnění motoru ve vrtacím stojanu

DK 32 je upevněn na plátu stojanu 4. šrouby M8.

Vyberte šrouby s efektivní délkou závitu nejméně 15mm a upevněte je silou 20Nm

Umístěte stroj pouze do stabilního stojanu který má precisní vedení bez tolerancí.

Zajistěte, aby osa stroje byla naprosto paralelní se sloupcem stojanu.

Použijte pouze stojan s dostatečnou stabilitou.

  - Hlavní vypínač – ON/OFF tlačítko a integrovaná proudová ochrana

Po zapnutí se motor rozbíhá pomalu a zlehka. Pokud je stroj přetížen, elektronika motoru přepne do pulsujícího provozu aby naznačila obsluze přetížení. Pokud ani potom není síla snížena, motor se během několika vteřin vypne. Po opětovném zapnutí se motor opět rozbíhá pomalu a zlehka.

Před opětovným nastartováním motoru se ujistěte, že se vrták může volně otáčet a není zablokovaný ve vrtané díře.

Elektronika motoru může být dočasně použita na 260 Voltů. Nicméně vyšší napětí než 260V může způsobit neopravitelné škody. Toto platí zejména při použití elektrocentrál, které mohou být nebezpečné kolísáním napětí.

  - Změna převodu

DK 3 je vybavena 3 rychlostním převodem.

Nikdy nepoužívejte sílu ke změně převodu a měňte rychlost pouze pokud je stroj zastavený. Vždy vyberte správnou rychlost pro používaný průměr vrtáku (viz. předcházející tabulka a štítek na stroji).

  - Bezpečnostní spojka

Integrovaná kluzná spojka chrání obsluhu, stroj i nástroj před velikým mechanickým přetížením.

Prosím zajistěte že spouštěcí čas spojky není delší než 3-4 sekundy jinak se razantně zvýší zahřátí i opotřebení.

- UVEDENÍ DO PROVOZU

  - Diamantová jádrová korunka

DK 32 uchycení nástroje je tvořeno hřídelí s vnějším závitem 1 ¼“ UNC respektive kombinací 1¼“ vnějším a G1/2“ vnitřním závitem. Používejte pouze vhodné a kvalitní nástroje.

Používejte pouze vhodný diamantový nástroj a zajistěte, aby segmenty měli dostatečný vnější i vnitřní přesah ocelového nosiče (tubusu).

Aplikujte vodovzdornou vazelínu na závit nástroje, aby se dal nástroj po práci snáze uvolnit.

Zajistěte že radiální házivost (excentricita) vrtací korunky není větší než 1mm.

  - Vrtání

Vzhledem k tomu, že je vrtací stojan oddělenou součástí dodávky, jsou v tomto návodu zmíněny jen nejdůležitější vlastnosti.

Prosím dbejte zvýšené pozornosti provozních pokynů ke stojanu.

Metody upevnění:

Hmoždinkami:

Jedná se o nejčastější metodu. Používejte pouze kovové hmoždinky, jejichž průměr je alespoň 12mm.

Je také možné upevnit stojan vhodným rychloposuvem vůči pevné zdi.

Vhodné stojany jsou nabízeny distributory diamantových nástrojů a malé stavební mechanizace.

Nastavte objem vody na kuličkovém ventilu (1a) takže zajistíte že je vyplavovaný materiál zcela uvolněn z vrtané díry.

Tvorba bláta kolem vrtané díry ukazuje na příliš málo vody.

Použijte potřebnou sílu. Pokud budete tlačit málo, diamanty na vrcholu vrtací korunky se „zaleští“. V takovém případě se bude rychlost hloubení postupně snižovat až se zastaví.

V takovémto případě je třeba „nabrousit“ segmenty v abrazivním materiálu (uhličito-křemičitý brousek).

Pokud narazíte během vrtání na silnou armaturu, je třeba vyvinout zpočátku vyšší sílu.

Pokud se vrták zablokuje, nevyprošťujte ho zapínáním a vypínáním vrtačky. Je třeba vypnout okamžitě vrtačku a uvolnit korunku otáčením doleva a doprava za použití vhodného klíče. Opatrně odeberte vrtačku z vrtané díry.

- ÚDRŽBA

POZOR: Elektromotor musí být při údržbářských nebo opravářských úkonech vždy odpojen od elektrické sítě!

Vyčistěte stroj po každém použití. Stejně tak očistěte a navazelínujte závit pro upevnění nástroje.

Vždy k čistění použít navlhčený hadřík. Ulpělé usazeniny lze odstranit kartáčem.

Mokré čistění vrtačky nepřichází zásadně do úvahy. Do elektromotoru,  zástrček, spínačů, atd. nesmí z bezpečnostních důvodů vniknout voda, čistící prostředky ani pára. Zajistěte čisté ventilační otvory.

  - Olejová lázeň převodu

Převodový olej má být měněn op každých 100 hodinách provozu. Zajistěte že toto je provedeno ve specializované dílně nebo si alespoň vyžádejte technické dokumenty pro tuto činnost.

POZOR: Pokud dojde k úbytku převodového oleje, okamžitě zastavte stroj. Nedostatek oleje poškodí převod.

  - Uchycení vody

Pokud voda uniká přepadovou dírou na spojovacím kroužku (položka 91), těsnění rotační hřídele (položky 131 a 133) musí být okamžitě vyměněna. To je možné udělat pouze v autorizované dílně prodejce!

  - Uhlíky

Uhlíky by se měli zkontrolovat po cca 300 hodinách práce a vyměnit, pokud je to třeba. To by měl, stejně jako všechny ostatní práce na stroji, provádět vyškolený elektrikář s příslušnou kvalifikací a nejlépe v autorizovaném servisu prodejce.

- JEDNOTLIVÉ INFORAMCE – prosím vezměte na vědomí!

Tento stroj je výhradně určen k průmyslovým účelům a to pouze osobou která je k tomu vyškolena. Správné použití je pouze k vrtání kamene, betonu či zdiva.

Vrtacím nástrojem je jedině diamantová korunka - trubka osazená napájenými segmenty nasycenými diamanty.

Pro obsluhu je třeba dodržet vhodná opatření.

Elektrické stroje je třeba pravidelně (1x za 6 měsíců) kontrolovat bezpečnostním specialistou.

Po každém přerušení vaší práce zapněte stroj jedině pokud jste se ujistili že se vrták může volně otáčet.

Při vrtání přímo nad strojem je NEZBYTNÉ použít perfektně fungující objímku pro odvod vody.

VODA SE NIKDY NESMÍ DOSTAT DO MOTORU!!!

Používejte ochranné pomůcky při práci s vrtačkou, zejména ochranu sluchu.

- ZÁRUKA

Společnost WEKA poskytuje záruku po dobu 12. měsíců od data dodání. Během této doby Vám budou napraveny všechny vady na materiálu a výrobě zcela zdarma. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, případně přetížení stroje a jeho používání v rozporu s běžným použitím a nedodržením instrukcí v tomto návodu. Záruka se dále nevztahuje na servisní zásah neautorizované osoby nebo použití neoriginálních náhradních dílů.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My tímto prohlašujeme pod vlastní odpovědností, že tento produkt odpovídá následujícím standardům: EN60204-1, EN 55014, EN 50082-2, EN 61000-3-2, EN 6000-3-3v souladu s regulací směrnicí 2006/95/EG, 98/37/EEC a 89/336/EEC.

Weka Elektrowerkzeuge

- RECYKLACE

Na základě nařízení EU 2002/96/RG jsme povinni odebrat zpět staré stroje za účelem jejich odborné recyklace (viz. štítek). Prosím nevyhazujte odpad do netříděného městského odpadu, ale stroj předejte zpět prodejci nebo do sběrného dvoru jako nebezpečný odpad.

- OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR: Při používání elektrického nářadí byste vždy měli dbát těchto základních bezpečnostních pokynů abyste maximálně předcházeli nebezpečí úrazu elektrickým proudem a případnému požáru. Tyto informace si pozorně přečtěte a zapamatujte a udržujte je blízko pracovního místa.

Pracovní prostředí

( Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavin v zaplynovaném nebo výbušném ovzduší.

- Berte ohled na okolí. Nevstavujte jednotku dešti. Nepoužívejte jednotku ve vlhku.

- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.  Zamezte kontaktu s uzemněnými částmi jako jsou trubky topení, trouby a ledničky apod.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Pracovní prostor

(	Zamezte přístup dětem. Návštěvy by měli být mimo pracovní prostor.

(	Udržujte pracoviště čisté. Neuspořádané pracoviště přitahuje úrazy. Pracoviště musí být dobře osvětlené.

(	Zamezte kontaktu kabelu nebo prodlužováku se zdrojem tepla, olejem a ostrými hranami. Nenoste stroj za kabel!

- Provozujte stroj bezpečně.  Udržujte ho v suchém, uzamčeném prostoru, vzdáleně od neautorizovaných osob.

- Stroj nepřetěžujte, jedině tak bude pracovat lépe a bezpečněji.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Předcházení úrazům.

(	Pracujte plynule, buďte pozorní a opatrní, stále sledujte co děláte.

(	Noste přiléhavé oblečení bez volných (plandajících) častí. Sundejte si volně visící ozdoby                                          (šperky, bižuterii atd.) a upevněte si nebo pevně zakryjte dlouhé vlasy.

(	Vždy noste ochranná sluchátka.

(	Dále doporučujeme ochranné oblečení a pomůcky - helmu, brýle, prachový filtr, bezpečnostní obuv a rukavice

(	Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve Vaší zemi.

- Zajistěte si stabilní pozici a bezpečné místo k udržení rovnováhy.

(	Pracovníkovi který bude stroj používat vždy poskytněte všechny potřebné instrukce.

- Nepoužívejte jednotky k jiným účelům než ke kterým byla navržena.

- Dbejte o svůj stroj, udržujte ho v čistotě a provozuschopný, tak aby pracoval lépe a bezpečněji. Řiďte se návodem k údržbě a informacemi k údržbě při výměně nástroje. Pravidelně kontrolujte přívodní kabel a pokud jeví sebemenší známky poškození nechte ho vyměnit v uznávaném odborném servisu. Udržujte madla suchá a bez mastnoty.

- Po skončení dílčí práce či před jakoukoliv manipulací vypněte motor a odpojte od sítě elektrického napětí.

- Dbejte na to aby po montáži nástroje nikdy nezůstal klíč na nástroji. Ujistěte se před zapnutím že je klíč odstraněn.

- Zabraňte nechtěnému zapnutí. Nepřenášejte stroj připojený do rozvodné elektrické sítě. Při zapojování do rozvodné elektrické sítě se ujistěte že je vypínač na stroji vypnutý.

- Při práci na nezastřešených plochách použijte pouze prodlužovaní kabely odpovídající tomuto použití (s příslušnou třídou izolace).

- Před každým použitím je třeba stroj znova zkontrolovat, zda stroj nejeví známky poškození zejména v oblasti bezpečnostních zařízení. Zkontrolujte pohybující se části zda pracují správně a nezadrhávají se, že žádné části nejsou rozbité a také všechny ostatní části stroje jsou správně a přesně upevněny a že ostatní podmínky ovlivňující provoz stroje jsou bezpečné a správné.

- Poškozené bezpečnostní prvky a díly, včetně vypínačů, je třeba okamžitě vyměnit nebo spravit v odborném servisu.

- POZOR: Je třeba vždy používat pouze příslušenství a další vybavení, které je ukázáno v provozních instrukcích nebo nabízeno v náležitém katalogu. Použití jiného příslušenství může vést k ohrožení obsluhy a je mimo zodpovědnost prodejce DK 42.

- Veškeré opravy vyžadují specialistu na opravy elektrických zařízení a pouze za použití originálních dílů.